CAT-2(3)-ACH
WWW.EXALT.PL
Nawijak etykiet z regulowanymi rdzeniami

Zawartość paczki
- Instrukcja obsługi
- CAT-2(3)-ACH nawijak etykiet
- Jednostka z regulowanymi rdzeniami (tarcza z rdzeniami)
- Zasilacz

Specyfikacja
Max. waga rolki etykiet 8kg
Max. rozmiar rolki etykiet 300mm
Start/Stop ON/OFF kierunek przycisku
Zasilanie Input: 220/240VAC – 50-60Hz
        Output: 1,5VDC do 12VDC

UWAGA! / Ten produkt przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. / Nie używać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Instrukcja obsługi
1. Położenie nawijaka etykiet CAT-2(3)-ACH z (3) regulowanymi rdzeniami powinna być w linii prostopadłej do nawijanych etykiet. Nawijak CAT-2(3)-ACH jest dwukierunkowy.
2. Należy sprawdzić czy przycisk (ON-OFF) jest w pozycji OFF na tylnej części nawijaka CAT-2(3)-ACH.
3. Należy włożyć końcówkę zasilacza „Jack” do gniazda na tylnej części nawijaka.
4. Regulator prędkości nawijania na panelu sterowania CAT-2(3)-ACH ustawić w pozycji dowolnej przed uruchomieniem.
5. Wtyczkę zasilacza podłączyć do gniazda sieciowego.
6. Nawijak posiada regulację siły i kierunku w postaci przycisku na tylnej części nawijaka CAT-2(3)-ACH ← → Direction). Natomiast do uruchomienia nawijaka lewostronnego należy nacisnąć przycisk w pozycję w lewą, a do nawijania prawostronnego przycisk w prawą stronę.

Zwijanie etykiet
 Nawijanie etykiet na gilzie pomiędzy 25-101 mm (średnica)
1. Poluzować trzy (3) czarne blokady znajdujące się na tyle tarczy z regulowanymi rdzeniami.
2. Chwycić przód tarczy jedną ręką a drugą tylną część.
3. Obracać tarczami w przeciwnych kierunkach aż do stwierdzenia dogodnego ustawienia rdzeni.
4. Teraz zamknąć czarne blokady co spowoduje unieruchomienie rdzeni.
5. Nałożyć gilzę na ustawione rdzenie.
6. Pociągnąć etykiety na wysokość gilzy i użyć kawałka taśmy klejącej do przymocowania etykiety do tekturowej gilzy.
7. Wyrównać ustawienie nawijaka CAT-2(3)-ACH jeśli zachodzi taka konieczność.
8. Ustawić przycisk w pozycji ← → w żadnym kierunku zwijania lewo/prawo.
9. Rozpocząć drukowanie i obserwować czy etykiety zwijają się poprawnie. Za pomocą regulatora prędkości znajdującego się na panelu można osiągnąć pożądaną siłę naciągu.
10. Kiedy zwijanie zakończymy przycisk ON/OFF ustawić w pozycji OFF.
11. Teraz można wysunąć z rdzeni nawijaka CAT-2(3)-ACH zwinięte etykiety na gilzie. Nie trzeba luzować trzech blokad rdzeni chyba że zachodzi potrzeba zmiany średnicy gilzy.

WWW.EXALT.PL